## Slide 1: POL剝離測試-測試步驟
使用Landmark建立剝離坐標系
工具座標旋轉
剝離位置準備
使用新坐標系移動進行剝離
調整Z軸高度

## Slide 2: 剝離測試
Z軸高度(mm) | 是否順利起角
107.60 | 否
107.60 | 否
107.63 | 否
107.63 | 否
107.65 | 否，剝離保護膜，破片
107.65 | 否，破片
107.68 | 是，第二次成功2mm
107.68 | 是，第一次成功2mm
107.70 | 是，第一次成功10mm
107.72 | 否
107.72第一次
107.68第一次
107.65第一次
107.65第一次

## Slide 3: 剝離測試
Z軸高度(mm) | 是否順利起角
107.60 | 否
107.60 | 否
107.63 | 否
107.63 | 否
107.65 | 否，剝離保護膜，破片
107.65 | 否，破片
107.68 | 是，第二次成功2mm
107.68 | 是，第一次成功2mm
107.70 | 是，第一次成功10mm
107.72 | 否
107.68第一次
107.68第二次
107.68第三次

## Slide 4: 剝離測試
Z軸高度(mm) | 是否順利起角
107.60 | 否
107.60 | 否
107.63 | 否
107.63 | 否
107.65 | 否，剝離保護膜，破片
107.65 | 否，破片
107.68 | 是，第二次成功2mm
107.68 | 是，第一次成功2mm
107.70 | 是，第一次成功10mm
107.72 | 否
107.70第一次

## Slide 5: 剝離測試
Z軸高度(mm) | 是否順利起角
107.60 | 否
107.60 | 否
107.63 | 否
107.63 | 否
107.65 | 否，剝離保護膜，破片
107.65 | 否，破片
107.68 | 是，第二次成功2mm
107.68 | 是，第一次成功2mm
107.70 | 是，第一次成功10mm
107.72 | 否
測試修正：
1.剝離須一次到位
2.玻璃角落須有承靠避免破片，修改剝離治具
3.TM12M重複精度0.1mm，POL與黏著劑厚度約，
因此手臂重複精度不足，預計更換TM5M進行測試

## Slide 6: 剝離治具概念
刀片厚度
刀鋒厚度
玻璃承靠位置